佛山市高明区人民医院

应急采购4台自助机（含软件实施和适配）

需求说明

一、本项目报名方法

在本项目截止报名时间前，发送报名表（附件2佛山市高明区人民医院信息系统报名表）和本公告第三点所提及资料至电子邮箱gm88882172@21cn.com，并通过电话0757-88688809或88882172，与医院工作人员确认已在邮箱收到报名表为报名成功。

注意事件：1.报名截止时间以邮箱收到邮件时间为准；2.发送电子邮件后，务必要与医院工作人员联系、确认，否则可能因漏收邮件而导致报名不成功。

二、报名联系方式：

佛山市高明区人民医院信息科

采购咨询联系电话：0757-88688809  88882172

监督投诉联系电话	0757-88828698

电话接听时间为周一至周五早上8点至12点；下午2点半至5点半。

三、报名提交材料要求：

1、企业法人营业执照（副本）复印件。

2、税务登记证书（国、地税）复印件。

3、组织机构代码证复印件。

4、如已办理营业执照、税务登记证、组织机构代码证三证合一的企业，请提交加载法人和其他组织统一社会信用代码的营业执照复印件。

5、参会人如为法人代表，须提交报名单位法人代表证明书、法人代表第二代居民身份证复印件。参会代表如为授权代理人，须提交报名单位法人代表证明书、法人代表第二代居民身份证复印件、法人授权书及授权代理人第二代居民身份证复印件。未能通过核实的将会被取消报名资格。

7、报名单位应遵纪守法、诚信经营，近三年内（自招标公告发布之日起往前推三年）无违规违法行为或采购活动中无不良记录，报名单位须书面承诺。

四、报名其它要求：

1、参加采购单位必须响应本采购项目的全部内容和要求；预算报价包括本项目采购清单的所有内容，费用已包含一切预见或不可预见费用。

2、请严格按照本公告附件填写推介表，纸质和电子版推介表随参加投标人在投标当日自行携带入场提交。

3、本项目不接受联合体参与投标。

五、因医院内部业务需要，急需采购4台自助机。具体要求如下：

| 序号 | 模块 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
|  | ★供货要求 软件实施和适配 （不可负偏移） | 中标单位在签订合同后1周内，设备必须送达医院，并实现将医院现有自助机软件实施到新设备上正常运行，功能包含且不仅限于当天挂号、预约挂号、预约报到，取消预约，门诊缴费、费用查询、住院押金缴纳和住院费用查询、电子健康码的发放和读取、在医院信息平台上可查询交易数据等。 |
|  | 机柜模块 | 外形：新颖美观、尊贵； 材料：为冷轧钢材料，坚硬厚实不易变形； 表层处理：防锈、防腐、耐磨； 内部结构：布线规范整齐； 外部结构：各部件模块与机柜结合紧密，布局合理，工艺精细； |
|  | 电源模块 | 通过CCC认证； 输入：220VAC； 输出：5VDC、12VDC、24VDC、220VAC； 保护种类：短路/过压/过流/过温； 额定功率：150W/300W； 效率：≥84%； |
|  | 工控主机 | 处理器：Intel 多核2.0GHz或以上； 内存：8G或以上； 硬盘：256G固态或以上； 预装Windows10 64位系统； |
|  | 触显一体屏(32寸) | 尺寸/类型：32寸电容触显屏； 分辨率(像素)：1920*1080； 亮度：350cd/m²； 对比度：1200:1； 色值：16.7M； 可视角度(U/D/L/R)：89/89/89/89； 响应时间：8ms； 背灯MTBF：30000； 支持触摸点数：10点； |
|  | 电动读卡器 | 三卡合一：磁卡读、IC卡读写、非接IC卡读写； 支持电动吸卡吐卡，带后端吞卡功能，受控进、退、吞卡的功能； 通过CE、EMC、PBOC3.0、EMV4.1认证； 卡机寿命：≥100万次； 具有容错和特殊维护处理的功能：异常卡处理、掉电处理等； 通信接口RS-232； |
|  | 密码键盘 | EPP硬件加密键盘； 通过银联认证和国密认证； 支持DES，3DES算法，支持国密、ATM协议； 使用3DES加密算法加密2048字节的运算时间小于2秒； 软件：支持最新Triple DES算法,可以支持ANSI 、ECB等标准； 密钥管理：可存储16组64位的密钥，只能写入不能读出，加密后如拆离键盘，必须自动启动密钥自毁功能； 键数：16键金属键盘，10个数字键，6个功能键； 整体设计可实现防尘，防水，防暴； 加装密码键盘防护罩； |
|  | 凭条打印机 | 打印方式：行式热敏打印； 纸张宽度：80mm； 分辨率：≥203dpi； 打印速度：≥150mm/s； 最大纸卷：外径≥150mm； 打印头寿命：50KM，切刀寿命：100万次； 有防堵纸、黑白检测、纸将尽、纸尽传感器检测功能 |
|  | 二代身份证阅读器 | 射频技术：符合ISO14443 Type B标准； 保密模块：身份证核验系统专用模块； 读卡距离：0-50mm； 读卡时间：1.0s； 通讯接口：USB通讯接口； 通过公安部认证； |
|  | 条码扫描模块 | 像素：640x480； 光源：白光； 指示：蜂鸣器 指示灯； 扫描类型：影像式； 最小识别精度：≥5mil |
|  | 亚克力面板 | 磨砂亚克力背光板，可定制LOGO |
|  | 社保读卡器 | 支持本地社保卡读取 |
|  | 激光打印机 | 最大打印幅面：A4； 打印速度：35ppm； 最高分辨率： 1200x1200dpi； 首页打印时间：少于10秒； 网络打印：支持有线网络打印； 月打印负荷：最高60000页； 双面打印：自动； 进纸盒容量：标配纸盒250页 |

六、付款方式要求

1、自助机上线正常运行，项目整体验收后，60个工作日内支付90%。

2.、质保期后，60个工作日内付10%。